     VOR TACAN VORTAC VOR-DME NDB NDB-DME
002 - Speed conversion tables, Morse code, Radio nav icons

m/s	ft/min	kph	kts		m/s	ft/min	kph	kts
1	197	3.6	1.9		51	10039	183.6	99.1
2	394	7.2	3.9		52	10236	187.2	101.1
3	591	10.8	5.8		53	10433	190.8	103.0
4	787	14.4	7.8		54	10630	194.4	105.0
5	984	18.0	9.7		55	10827	198.0	106.9
6	1181	21.6	11.7		56	11024	201.6	108.9
7	1378	25.2	13.6		57	11220	205.2	110.8
8	1575	28.8	15.6		58	11417	208.8	112.7
9	1772	32.4	17.5		59	11614	212.4	114.7
10	1969	36.0	19.4		60	11811	216.0	116.6
11	2165	39.6	21.4		61	12008	219.6	118.6
12	2362	43.2	23.3		62	12205	223.2	120.5
13	2559	46.8	25.3		63	12402	226.8	122.5
14	2756	50.4	27.2		64	12598	230.4	124.4
15	2953	54.0	29.2		65	12795	234.0	126.3
16	3150	57.6	31.1		66	12992	237.6	128.3
17	3346	61.2	33.0		67	13189	241.2	130.2
18	3543	64.8	35.0		68	13386	244.8	132.2
19	3740	68.4	36.9		69	13583	248.4	134.1
20	3937	72.0	38.9		70	13780	252.0	136.1
21	4134	75.6	40.8		71	13976	255.6	138.0
22	4331	79.2	42.8		72	14173	259.2	140.0
23	4528	82.8	44.7		73	14370	262.8	141.9
24	4724	86.4	46.7		74	14567	266.4	143.8
25	4921	90.0	48.6		75	14764	270.0	145.8
26	5118	93.6	50.5		76	14961	273.6	147.7
27	5315	97.2	52.5		77	15157	277.2	149.7
28	5512	100.8	54.4		78	15354	280.8	151.6
29	5709	104.4	56.4		79	15551	284.4	153.6
30	5906	108.0	58.3		80	15748	288.0	155.5
31	6102	111.6	60.3		81	15945	291.6	157.5
32	6299	115.2	62.2		82	16142	295.2	159.4
33	6496	118.8	64.1		83	16339	298.8	161.3
34	6693	122.4	66.1		84	16535	302.4	163.3
35	6890	126.0	68.0		85	16732	306.0	165.2
36	7087	129.6	70.0		86	16929	309.6	167.2
37	7283	133.2	71.9		87	17126	313.2	169.1
38	7480	136.8	73.9		88	17323	316.8	171.1
39	7677	140.4	75.8		89	17520	320.4	173.0
40	7874	144.0	77.8		90	17717	324.0	174.9
41	8071	147.6	79.7		91	17913	327.6	176.9
42	8268	151.2	81.6		92	18110	331.2	178.8
43	8465	154.8	83.6		93	18307	334.8	180.8
44	8661	158.4	85.5		94	18504	338.4	182.7
45	8858	162.0	87.5		95	18701	342.0	184.7
46	9055	165.6	89.4		96	18898	345.6	186.6
47	9252	169.2	91.4		97	19094	349.2	188.6
48	9449	172.8	93.3		98	19291	352.8	190.5
49	9646	176.4	95.2		99	19488	356.4	192.4
50	9843	180.0	97.2		100	19685	360.0	194.4
m/s	ft/min	kph	kts		m/s	ft/min	kph	kts

Morse Code:	Radio navigation icons:
A	·–		N	–·		0	–––––
B	–···		O	–––		1	·––––
C	–·–·		P	·––·		2	··–––
D	–··		Q	––·–		3	···––
E	·		R	·–·		4	····–
F	··–·		S	···		5	·····
G	––·		T	–		6	–····
H	····		U	··–		7	––···
I	··		V	···–		8	–––··
J	·–––		W	·––		9	––––·
K	–·–		X	–··–
L	·–··		Y	–·––
M	––		Z	––··