1xx - Controls	2xx - Ground	3xx - Flight	4xx - A2A	5xx - A2G	6xx - Misc

602 - Max Altitudes and Speeds
Max altitudes with Mil power (taken from -1 manual charts, see Drag Indexes on other page)
Weight	Drag Index	Altitude (approx)	Speed
40,000 lbs	0	51,000 ft	0.90 Mach
40,000 lbs	20	50,000 ft	0.90 Mach
40,000 lbs	30	49,000 ft	0.90 Mach
50,000 lbs	20	46,000 ft	0.90 Mach
50,000 lbs	40	44,000 ft	0.90 Mach
50,000 lbs	60	43,000 ft	0.875 Mach
60,000 lbs	20	42,000 ft	0.90 Mach
60,000 lbs	40	41,000 ft	0.875 Mach
60,000 lbs	80	39,000 ft	0.875 Mach
60,000 lbs	100	37,000 ft	0.85 Mach
70,000 lbs	100	33,000 ft	0.85 Mach
70,000 lbs	120	32,000 ft	0.80 Mach
70,000 lbs	140	30,000 ft	0.775 Mach
70,000 lbs	160	28,000 ft	0.75 Mach

Max speed in AB (ISA conditions)
Loadout	Alt	IAS	TAS	Mach
4x AIM-120, 2x LANTIRN, all empty pylons incl C/L	50,000 ft	588	1097	1.913
4x AIM-120, 2x LANTIRN, all empty pylons incl C/L	45,000 ft	652	1100	1.918
4x AIM-120, 2x LANTIRN, all empty pylons incl C/L	40,000 ft	685	1064	1.855